TEČAJ: PREDANALITIČKA FAZA LABORATORIJSKOG RADA

TEST PROVJERE ZNANJA

Zagreb, 31.03.2012.

| NAPOMENA: | Točni odgovori označeni su crvenim slovima |
| --- | --- |

- Drugi jutarnji uzorak mokraće:

  - preporučeni je uzorak za kvalitativnu analizu mokraće,

  - prikuplja se uz ograničenje unosa tekućine od 22 sata prethodni dan pa sve do prikupljanja uzorka,

  - najčešći je uzorak kod hitnih stanja,

  - najlošiji je uzorak mokraće.

- Uzorak za analizu mokraćnog sedimenta:

  - stabilan je 24 sata na sobnoj temperaturi,

  - stabilniji je kod višeg pH mokraće,

  - je najbolje pohraniti u hladnjaku (do 2 dana),

  - može se čuvati uz dodatak fiksativa npr. 50% etanola.

- Naljepnica na uzorku mokraće:

  - mora sadržavati potpisani pristanak bolesnika,

  - mora biti otporna na pohranu pri niskim temperaturama,

  - mora biti u skladu s Europskom direktivom za in vitro dijagnostiku,

  - svi odgovori su točni.

- Strategija sprječavanja pogrešaka NE obuhvaća:

a. postojanje jasnih pisanih uputa o postupcima,

b. automatizaciju svih postupaka za koje je to moguće,

c. praćenje pokazatelja kvalitete,

d. ukidanje svih postupaka koji se izvode ručno.

- Udio pogrešaka u analitičkoj fazi laboratorijskog rada nakon njezine automatizacije i standardizacije smanjen je na:

a. 20-25%,

b. 46-68%,

c. 3-9%,

d. 7-13%.

- Automatizirani sustavi za detekciju nesukladnih uzoraka (hemoliza, lipemija, ikterija) prepoznaju se na temelju:

a. pseudoperoksidativnog djelovanja hemoglobina, difrakcijskim značajkama čestica lipida i brzine raspada bilirubina u biliverdin,

b. enzimskih reakcija interferirajućih supstancija,

c. usporedbe boje uzorka sa standardnom skalom boja,

d. očitanja apsorbancije u razrijeđenim uzorcima na valnim duljinama karakterističnim za interferirajuće supstancije.

- Koje od navedenih čestica ne pridonose lipemiji uzorka:

  - male VLDL čestice,

  - srednje VLDL čestice,

  - velike VLDL čestice,

  - hilomikroni.

- Zaokružite točnu tvrdnju. Nakon centrifugiranja lipemičnog uzorka:

  - koncentracija lipofilnih lijekova viša je u donjem sloju stupca seruma/plazme,

  - koncentracija analita topivih u vodi niža je u donjem sloju stupca seruma/plazme,

  - koncentracija lipofilnih lijekova jednaka je kroz cijeli stupac seruma/plazme,

  - koncentracija lipofilnih lijekova niža je u donjem sloju stupca seruma/plazme.

- Zaokružite točnu tvrdnju:

  - lipemija ne utječe na mjerenje koncentracije elektrolita indirektnom potenciometrijom,

  - lipemija ne utječe na mjerenje koncentracije elektrolita direktnom potenciometrijom,

  - lipemija ne utječe na mjerenje koncentracije elektrolita plamenom fotometrijom,

  - lipemija jednako utječe na mjerenje koncentracije elektrolita bez obzira na metodu mjerenja.

- Prilikom vizualnog pregleda pune krvi, lipemija će se moći uočiti kod koncentracije triglicerida:

  - veće od 3 mmol/L,

  - veće od 5 mmol/L,

  - veće od 8 mmol/L,

  - veće od 12 mmol/L.

- Zaokružite netočnu tvrdnju vezanu uz Intralipid:

  - lipemija simulirana Intralipidom ne odgovara u potpunosti nativnoj lipemiji uzorka,

  - čestice u Intralipidu manje su od velikih VLDL čestica,

  - čestice u Intralipidu veće su od velikih VLDL čestica,

  - Intralipid je emulzija koja sadrži sojino ulje, fosfolipide iz žumanjka jajeta i glicerin.

- Zaokružite točnu tvrdnju vezano uz postupke delipidiranja lipemičnog uzorka:

  - ukoliko su u uzorku prisutni pretežno hilomikroni, mikrocentrifuga s visokim brojem okretaja jednako je učinkovita kao i ultracentrifuga,

  - nakon uklanjanja lipidnog sloja u infranatantu je moguće provesti određivanje svih analita,

  - ukoliko su u uzorku prisutne pretežno VLDL čestice, nakon centrifugiranja će se na vrhu epruvete jasno odvojiti kremasti masni sloj,

  - reagens Lipoclear uklanja lipoproteine precipitacijom pomoću polianiona.

- Koje su prednosti plazme u odnosu na serum?

a. kraći TAT, manji volumen uzorka i veća stabilnost uzorka,

b. koncentracije kalija, fosfata i LD vjerodostojnije su stanju in vivo,

c. veća stabilnost uzorka, veći volumen uzorka i kraći TAT,

d. nema fibrinogena, veći volumen uzorka, kraći TAT.

- Koje su prednosti seruma u odnosu na plazmu?

  - nema fibrinogena, veća stabilnost uzorka, većina testova ispitana je u uzorku seruma,

  - kraći TAT, veći volumen uzorka i veća stabilnost uzorka,

  - koncentracije kalija, fosfata i LD vjerodostojnije su stanju in vivo,

  - nijedna od navedenih tvrdnji nije točna.

- Antikoagulans izbora kod uzimanja uzoraka za određivanje acido-bazne ravnoteže je:

  - EDTA,

  - heparin

  - citrat,

  - oksalat.

- Nalaz koncentracije ioniziranog kalcija se izdaje pri in vivo vrijednosti pH jer:

  - pH utječe na otpuštanje kalcija iz kostiju,

  - promjene pH utječu na vezanje kalcija na albumin,

  - paratireoidni hormon se luči ovisno o pH,

  - ništa od navedenog.

- Kod uzimanja uzorka za određivanje koncentracije ioniziranog kalcija, antikoagulans izbora je:

  - liofilizirani heparin pre-titriran kalcijem,

  - tekući heparin,

  - EDTA,

  - Oksalat.

- Koji je ispravan redosljed vađenja krvi ako su vam potrebne sljedeće spruvete: crveni čep (aktivator zgrušavanja), plavi čep (Na citrat), ljubičasti čep (EDTA):

  - Crveni, ljubičasti, plavi,

  - Plavi, crveni, ljubičasti,

  - Ljubičasti, crveni, plavi,

  - Redoslijed nije važan, važno je da su svi uzorci izvađeni do oznake.

- U hitnu pedijatrijsku ambulantu pozvani ste izvaditi kapilarni uzorak krvi za plinske analize (acidobazičnu ravnotežu), KKS i glukozu djetetu od 5 godina koje je kolabiralo i treba  primiti infuziju glukoze.  Vi ćete:

  - Zatražiti da iz već postavljenog venskog katetera sestra izvadi uzorak krvi za KKS (epruvetu s ljubičastim čepom) i za glukozu (epruveta s crvenim čepom), a kapilarno ćete izvaditi samo uzorak za plinske analize,

  - Zatražiti uzorak iz postavljenog venskog katetera za KKS, a uzorak za  glukozu i plinske analize izvaditi ćete kapilarno,

  - Hitno se uputiti u ambulantu i izvaditi kapilarno sve uzorke na prstu ruke na kojoj nije postavljena infuzija redosljedom vađenja: plinske analize, hematološki uzorak, glukoza,

  - Hitno se uputiti u ambulantu i izvaditi kapilarno sve uzorke na prstu ruke na kojoj nije postavljena infuzija redosljedom vađenja: plinske analize, glukoza, hematološki uzorak.

- Za stabilnost je ispravna tvrdnja:

a. stabilnost analita može se povećati korištenjem epruveta s odgovarajućim aditivima,

b. ovisi o temperaturi, vremenu pohrane, ali ne i o načinu postupanja s   uzorkom,

c. definira se kao apsolutna razlika rezultata dobivenog u uzorku sa i bez aditiva,

d. stabilnost analita se ne mijenja tijekom transporta uzoraka.

- Stajanjem neodvojenih uzoraka seruma dolazi do:

a.  povišenja koncentracije amonijaka, glukoze, laktata, fosfata i aktivnosti laktat dehidrogenaze,

b.  sniženja koncentracije glukoze i fosfata, a povišenja koncentracije amonijaka, laktata i aktivnosti laktat dehidrogenaze,

c.  povišenja koncentracije laktata, fosfata, glukoze i aktivnosti laktat dehidrogenaze, a sniženja koncentracije glukoze i amonijaka,

d.  sniženja koncentracije glukoze, a porasta koncentracije amonijaka, laktata, fosfata i aktivnosti laktat dehidrogenaze.

- Od svih pogrešaka koje mogu nastati u laboratorijskom radu najčešće su:

a. predanalitičke pogreške,

b. poslijeanalitičke pogreške,

c. analitičke pogreške,

d. sve gore navedeno.

- Pokazatelj kvalitete predanalitičke faze laboratorijskog rada nije:

a. TAT (vrijeme izdavanja nalaza),

b. broj pogrešno ispunjenih uputnica,

c. broj pogrešaka nastalih tijekom identifikacije bolesnika,

d. udio nepotrebnih ili neodgovarajićih testova zadanih za pojedinog  bolesnika.

- Laboratorijska pogreška je:

a. pogreška nekog laboratorijskog djelatnika,

b. pogrešno izdan nalaz,

c. defekt koji se dogodio u bilo kojoj fazi laboratorijskog rada,

d. defekt koji se dogodio isključivo unutar laboratorija.

- Od svih hemolitičnih uzoraka, in vivo hemoliza se pojavljuje s učestalosti od:

a. 60%,

b. 10%,

c. 3%,

d. zanemariva učestalost.

- U mehanizme interferencije hemolitičnih uzoraka ne ubrajamo:

a. disperzija monokromatske zrake zbog čestica koje se oslobađaju iz eritrocita,

b. lažno povišena koncentracija zbog oslobađanja sastojaka eritrocita,

c. proteolitičko djelovanje katepsina E,

d. pseudoperoksidazno djelovanje hemoglobina.

- Za vizualnu procjenu stupnja hemolize vrijedi sljedeća tvrdnja:

a. najtočnija je u ikteričnim uzorcima,

b. daleko je objektivnija od automatizirane procjene,

c. njome nije moguće utvrditi stupanj hemolize u uzorku,

d. jednako je reproducibilna kao i automatizirana procjena hemoize.

- Granične vrijednosti za postupanje s hemolitičnim uzorcima:

a. specifične su za metodu, ali ne i za analit,

b. specifične su za metodu i za analit,

c. nisu specifične niti za metodu niti za analit,

d. specifične su za analit i neovisne o metodi.

- Od svih odjela, hemoliza je najučestalija:

a. u populaciji bolesnika kojima se krv vadi u laboratoriju,

b. u bolesnika kojima se krv vadi u hitnim ambulantama,

c. na odjelu za kožne bolesti,

d. na odjelu za plućne bolesti.

- O hemolitičnim uzorcima je istinita slijedeća tvrdnja:

a.  u hemoliziranom serumu dolazi do lize trombocita i leukocita,

b.  koncentracija kalija može se dovesti u matematički odnos s koncentracijom hemoglobina,

c.  postoji niz izvrsnih algoritama za izračun koncentracije raznih

d.  parametara u ovisnosti o koncentraciji slobodnog Hb,

u hemoliziranom serumu ne dolazi do lize trombocita i leukocita.